## Slide 1: Повторительно-обобщающий урок по теме «Электрические явления»

## Slide 2: «Ошибка»
Электрический ток – это беспорядочное движение заряженных частиц.
Сила тока рассчитывается по формуле: I=q*t.
Напряжение показывает, какую работу совершает сила при перемещении единичного положительного заряда из одной точки в другую.
Прибор для измерения силы тока называется вольтметр.
Закон Ома звучит следующим образом: Сила в участке цепи обратно пропорционально напряжению на концах этого участка и прямо пропорционально его сопротивлению.
Общее сопротивление в цепи при параллельном соединении проводников равно сумме сопротивлений отдельных проводников.
Реостат применяют для того, чтобы замкнуть электрическую цепь.
Сопротивление не зависит от длины проводника.
Единицы измерение силы тока – Омы.
При последовательном соединении проводников сила тока равна сумме сил тока на отдельных участках цепи.

## Slide 3: Проверка
Электрический ток – это упорядоченное движение заряженных частиц.
Сила тока рассчитывается по формуле: I=q/t.
Напряжение показывает, какую работу совершает электрическое поле при перемещении единичного положительного заряда из одной точки в другую.
Прибор для измерения силы тока называется амперметр.
Закон Ома звучит следующим образом: Сила в участке цепи прямо пропорционально напряжению на концах этого участка и обратно пропорционально его сопротивлению.
Общее сопротивление в цепи при последовательном соединении проводников равно сумме сопротивлений отдельных проводников.
Реостат применяют для того, чтобы регулировать силу тока в цепи.
Сопротивление зависит от длины проводника.
Единицы измерение силы тока – Ампер.
При параллельном соединении проводников сила тока равна сумме сил тока на отдельных участках цепи.

## Slide 4: «Чертежная»
Начертите схему электрической цепи, состоящую из: Источника тока, резистора, проводов, вольтметра, ключа.
Начертите электрическую схему параллельного соединения проводников.

## Slide 5: «Чертежная»
Могут быть и другие варианты

## Slide 6: «Элементы электрической цепи»
В таблице представлены
условные обозначения элементов
электрической цепи.
Вам необходимо написать
названия этих элементов
электрической цепи.

## Slide 7: Проверка

## Slide 8
В) Андре Ампер
Б) Георг Ом
А) Алессандро Вольт
«Великие имена»
Распределите портреты и имена великих ученых.

## Slide 9: Проверка
А-3, Б-1,В-2

## Slide 10: «Приборы»
Амперметр – прибор для измерения силы тока, в цепь включается последовательно.
Вольтметр – прибор для измерения электрического напряжения, в цепь включается параллельно.
Реостат – прибор для регулирования силы тока в электрической цепи.
Резистор – прибор для увеличения сопротивления.

## Slide 11: «Порешаем»
1.Железная проволока имеет сопротивление 2 Ом и длину 8 метров. Каково ее сечение?
2.Цепь имеет последовательное соединение сопротивлений: R1=1Ом, R=5 Ом, R=4Ом,R=3Ом.Какое общее сопротивление в цепи?
3.Сопротивление лампочки 1,2 Ом. Напряжение 48 В. Какой силы ток проходит через лампочку?

## Slide 12: 1. 0,4 мм2 2. 13Ом, 3. 40А
«Порешаем»

## Slide 13: Подведение итогов. Выставление оценок.
34-38 баллов – оценка5
29-33 баллов – оценка 4
24-28 баллов – оценка 3

## Slide 14: Спасибо за урок!